,

Многоцелевой катамаран с аэростатической разгрузкой «Стайер 800».

Петербургские предприятия «Северное море», «Астрон», «Невский берег» приступили в 2006 г.  к проектированию и постройке перспективного типа малого скоростного судна. В 2008 г. построено головное судно «Стайер 800».

Катер построен для МЧС с целью практического применения в качестве скоростного разъездного, патрульного и спасательного катера с возможностью модификации скорой медицинской помощи и санитарного.

Применение аэростатической разгрузки позволяет значительно снизить сопротивление движению и  мощности в 1,5…2 раза в сравнении с обычными глиссирующими судами, или добиться скоростей, недостисижимых другими плавсредствами.

Технические характеристики

Длина наибольшая по корпусу	м	8,0

Длина габаритная, с кринолином	м	8,4

Ширина по корпусу	м	2,95

Ширина габаритная

(С пневмоконструкциями)	м	3,60

Высота борта	м	1,55

Осадка корпусом на плаву	м	0,62

Осадка на ходу нос/корма	м	0/0,3

Масса порожнем	т	до 3

Полное водоизмещение, максимум	м3	до 4,5

Эипаж	кол. ч.	1

Вместимость спецперсонала штатная	кол. ч.	8

Вместимость масимальная, в перегруз	кол. ч.	11

Привод нагнетателей, тип двигателя	-	ВАЗ 21124

Мощность	л.с.	95

Маршевые двигатели, тип	-	пм

Мощность	л.с.	2х140

Скорость крейсерская	уз.	35

Скорость масимальная	уз.	45

Запас топлива	л	600

Дальность плавания по запасам топлива	км	700

Мореходность	баллы	до 3

Районы плавания –  внутренние водные пути и прибрежная зона морей.

Сертификация – Российский морской регистр судоходства.

В процессе ходовых испытаний катера с подвесными моторами 2х140 л.с. установлена крейсерская скорость 35 узлов.

Максимальная скорость – 45 узлов.

На графике приведены сравнительные уровни мощности пропульсивной установки обычного глиссирующего катера с обводами типа «глубокое V», необходимые для достижения тех же скоростей движения (верхняя кривая) и уровень портебной мощности для катера с аэростатической разгрузкой при равной массе. Нижняя кривая – только на движение, средняя – совместная мощность на аэростатическую разгрузку и движение.

Катера и корабли с аэростатической разгрузкой позволяют достичь сверхвысоких скоростей и применяются в системе Береговой Охраны, пограничных и таможенных службах, ВМФ стран Европы и Северной Америки.

«Стайер-800» - полностью отечественная разработка, превосходящая зарубежные аналоги.