; Главная; Новости; Продукция; Технологии; О компании; Фотогалерея; FAQ's; Контакты; .

; ; ; . В данном разделе Вы найдете подробные руководства по применению продуктов SABA в зависимости от поставленной задачи.; . ; . 1. Подготовка поверхности: выбор грунта; . 2. Руководство 202: Укладка тикового палубного покрытия с применением SABA Deckfast MS; . 3. Руководство 203: Герметизация швов в тиковом палубном покрытии с применением SABA Seal One Fast; . 4. Руководство 204: Конcтрукционное склеивание и герметизация с применением SABA Sealtack 780; . 5. Руководство 205: Укладка палубного покрытия из ПВХ и пробки; . 6. Руководство 206: Монтаж интерьеров; . 7. Руководство 208: Вклейка стекол с применением SABA Glasstack 760; . ; . Внимание:; . 1. Руководства 2008 года отменяют все ранее изданные.; . 2. Необходимо постоянно контролировать состояние окружающей среды, температуру склеиваемых поверхностей (точку росы), их влажность и фиксировать эти значения в специальные таблицы.; . ; . Подготовка поверхности: выбор грунта; . Поверхность; Sealtack 700; Sealtack 751; Sealtack 780; Sealtack Fast; Sabaflex 500; Deckfast MS; Seal One Fast; . Корпус; ; ; ; ; ; ; ; . Сталь; х; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; Cleaner 48; Cleaner 48; Primer 9102; . Алюминий; х; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; Cleaner 48; Cleaner 48; Primer 9102; . Нержавеющая сталь; х; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; Cleaner 48; Cleaner 48; Primer 9102; . Полиэфирная смола; х; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; Cleaner 48; Cleaner 48; Primer 9102; . Палубное покрытие; ; ; ; ; ; ; ; . Влагостойкая фанера; х; Cleaner 48; Cleaner 48; Cleaner 48; Cleaner 21; Cleaner 21; x; . Тик; х; Primer Marine; Primer Marine; Primer Marine; Cleaner 21; Cleaner 21; Primer S1; . Aikona, Flexiteek, Tek-Dek; х; Primer Marine; Primer Marine; Primer Marine; x; Primer Marine; x; . Экстерьер; ; ; ; ; ; ; ; . Нержавеющая сталь; х; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; х; х; Primer 9102; . Тик; х; Primer Marine; Primer Marine; Primer Marine; x; x; Primer S1; . Герметизация окон (стекло); х; Primer Marine; Primer Marine; Primer Marine; x; x; Primer S1; . Лестница; х; x; Primer 9102; x; x; x; x; . Интерьер; ; ; ; ; ; ; ; . Нержавеющая сталь; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; х; х; x; . Multiplex; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; х; х; x; . Необработанный алюминий; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; х; х; x; . Анодированный алюминий; Cleaner 48; Cleaner 48; Cleaner 48; Cleaner 48; х; х; x; . Нат. камень/мрамор; x; x; Cleaner 48; x; х; х; x; . Зеркальное стекло; x; x; Cleaner 48; x; х; х; x; . Необработанная медь; x; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; х; х; x; . Эмали/покрытия *; ; ; ; ; ; ; ; . Полиуретановые покрытия; x; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; . Эпоксидные покрытия; x; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; . Awl Grip грунт; Primer 9102; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; . Awl Grip финиш. покрытие; Primer 9102; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; . Алкидные эмали; x; Cleaner 48; Cleaner 48; Cleaner 48; Cleaner 48; Cleaner 48; Cleaner 48; . Эмали горячей сушки; Primer 9102; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; x; . Пластик; ; ; ; ; ; ; ; . Искусственный мрамор; Cleaner 48; Cleaner 48; Cleaner 48; Cleaner 48; х; х; х; . Эпоксидное покрытие/ стеклопластик **; х; Cleaner 48; Cleaner 48; Cleaner 48; х; х; х; . Полиметилметакрилат; x; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; х; х; х; . Поликарбонат; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; х; х; x; . Полиэстер (гелькоут); х; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; х; х; x; . Полиэстер (стекловолокно); х; Primer 9102; Primer 9102; Primer 9102; х; х; x; . Полипропилен; х; Primer 4518; Primer 4518; Primer 4518; х; х; x; . ПВХ (твердый); Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; Primer 9002; х; х; х; . ; . ; . х - нанесение не рекомендуется; Печатная версия ; . * - было проведено тестирование проукции 8 крупных производителей; . ** - очистка в соответсвии с рекомендациями производителя или теплой водой и аммиаком; . ; . ¦ВВЕРХ¦ ; . ; . Руководство 202: Укладка тикового палубного покрытия с применением SABA Deckfast MS; . ; Руководство 202 содержит информацию о том, как приклеить палубный настил, используя продукцию SABA. Данное руководство также подходит для приклеивания палубного настила при помощи клея Sabaflex 500 (на полиуретановой основе).; ; . ; Палубное покрытие из натурального тика может приклеиваться к палубе при помощи SABA Deckfast MS с использованием влагостойкой фанеры или без нее. Независимо от выбранного метода, в результате получается прочное соединение, устойчивое к воздействию пресной или соленой воды.; ; . ; Иллюстрация внизу показывает, как применяется Saba Deckfast MS:; ; . ; ; ; ; . Приклейка тиковых планок без использования влагостойкой фанеры с применением SABA Deckfast MS; ; Приклейка тиковых планок с использованием влагостойкой фанеры с применением SABA Deckfast MS; . ; ; . ; ; ; . ; Saba Deckfast MS применяется для приклеивания: - влагостойкой фанеры к палубе; - тиковых планок к фанере; - тиковых планок напрямую к деревянным, стальным, алюминиевым или пластиковым палубам.; ; . ; ; ; . ; SABA Deckfast MS обладает следующими свойствами: - Открытое время: около 60 минут при 25°C и 75% относительной влажности воздуха; - Простота применения; - Остаётся эластичным; - Обеспечивает эффективную и прочную связь с различными поверхностями; - Формирует прочный водоустойчивый слой; - Обладает выравнивающей способностью; - Не усаживается во время высыхания; - Устойчив к пресной и соленой воде и атмосферным воздействиям; - Не содержит растворителя.; ; . ; УКЛАДКА НАТУРАЛЬНОГО ПАЛУБНОГО ПОКРЫТИЯ; ; . ; 1. Подготовка поверхности; ; . ; Полностью удалите с поверхности все слои старого клея. Она также не должна содержать масла, жира, ржавчины, вторичной окалины и пыли. Обезжирьте поверхность специальным очистителем Saba. Выбор подходящего средства (Saba Cleaner 21 или Saba Cleaner 48) зависит от материала поверхности и может быть найден в таблице «Подготовка поверхности: выбор грунта». После обезжиривания поверхности подождите минимум 15 минут, чтобы очищающее средство полностью испарилось. Очистьте тик; склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и не содержащими жира или пыль. Используйте чистую неворсистую ткань или кисточку и растворитель Saba Cleaner 21, чтобы обезжирить тик.; ; . ; 2. Нанесение герметика; ; . ; Для нанесения герметика используйте пневматический или ручной инструмент для мягкой фольгированной упаковки (600 мл) и картриджа (310 мл) соответственно. Равномерно распределите нанесенный на поверхность клей Saba Deckfast MS при помощи зубчатого шпателя. Толщина слоя варьируется в пределах от 2 мм до 10 мм в зависимости от неровности поверхности. Равномерность распределения клея очень важна, т.к. препятствует проникновению воды под палубный (тиковый) настил. Уложите тиковые планки (фанеру) в течение открытого времени. Открытое время для SABA Deckfast MS составляет 60 минут; ; ; . ; 3. Укладка палубного покрытия и отверждение клея; ; . ; Необходимо обеспечить хороший контакт между приклеиваемой поверхностью и клеем Deckfast MS, например за счёт механической фиксации (прикручивание болтами) или вдавливания. Это значит, что должна быть достаточная сила, которая будет действовать на протяжении всего времени отвердения клея. Клей SABA Deckfast MS отверждается за счет естественной влажности воздуха. Следовательно, необходимо обращать особое внимание на состояние окружающей среды (температура и влажность воздуха), которые непосредственно влияют на процесс отверждения. Скорость отверждения клея Saba Deckfast MS – около 2мм/24ч при 23 °C и 75% влажности воздуха. ; ; . ; Рекомендации; ; . ; Обратитесь за получением дополнительных рекомендаций, если Вы хотите использовать метод вакуумной приклейки.; ; . ; . Печатная версия Руководства 202 (0,4 Мб) ; . ¦ВВЕРХ¦ ; . ; . Руководство 203: Герметизация швов в тиковом палубном покрытии с применением SABA Seal One Fast; . ; Для заполнения (заделки) швов в натуральных и синтетических палубных покрытиях используется прочный, однокомпонентный, эластичный герметик SABA Seal One Fast. Он не образует пузырьков во время отверждения, может обрабатываться абразивными материалами через 1 – 2 дня после нанесения (при t=23 оС и относительной влажности воздуха 75%), сохраняет свои первоначальные свойства (эластичность, цвет и т.д.) в течение длительного срока.; ; . ; Определения размеров шва; ; . ; Шовный паз, который необходимо заполнить герметиком, должен иметь определенный размер. Как правило, его ширина берется равной 10% от ширины планки, но не менее 5 мм. В таблице приведено соответствие ширины тиковой планки и размеров шовного паза.; ; . ; Ширина планки, мм; Минимальная ширина шва, мм; Минимальная глубина шва, мм; . 35; 5; 5; . 45; 5; 5; . 50; 6; 6; . 75; 8; 8; . 100; 10; 10; . ; . ; ; . ; Шовный паз не должен быть шире 10 мм, т.к. это существенно увеличивает риск механических повреждений.; ; . ; Обновление и ремонт; ; . ; Если требуется заменить старый или поврежденный герметик в швах, то его необходимо полностью удалить, стенки и дно шва обработать абразивным материалом. Дальнейшая последовательность действий, как при герметизации нового палубного покрытия.; ; . ; ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ; ; . ; 1. Очистка тика; ; . ; Очистите поверхность от пыли, жировых пятен и масел при помощи SABA Cleaner 21. Используйте для этих целей неворсистую ткань или кисть. Перед нанесением грунта подождите не менее 15 минут, пока полностью не испариться очищающее средство. 2. Грунтовка склеиваемых поверхностей ; ; ; . ; Нанесите кистью один слой грунта SABA Primer S1. Дайте ему полностью высохнуть и затем нанесите герметик в период не менее 30 и не более 180 минут. Если работы проводятся не с тиком, пожалуйста, обратитесь, к «Таблице выбора грунта», для выбора подходящего средства.; ; ; . ; 3. Укладка шовной ленты; ; . ; При заполнении герметиком шовного паза без применения шовной ленты получается «трехточечная» (боковые стенки и дно паза) адгезия, что существенно снижает эластичность отвердевшего герметика. Чтобы предотвратить «трехточечную адгезию» на дно шовного паза после нанесения грунта укладывается разделительная шовная лента SABA Deck Tape, которая исключает адгезию герметика ко дну паза.; ; ; . ; 4. Нанесение герметика; ; . ; Используйте носик тюбика/пистолета, обрезанный под углом 45о и точно подогнанный к ширине шовного паза. Во время нанесения герметика избегайте образования пузырьков в наносимом слое. Заполнять шовный паз необходимо с небольшим избытком. Сразу после заполнения шва, с целью равномерного распределения герметика по всему объему, не прилагая никаких усилий, разгладьте выступающий из паза в виде «валика» избыток шпателем, смачивая его в слабом растворе мыльной воды.; ; ; . ; Если нанесение герметика было прервано, то для продолжения выполнения этой операции, носик тюбика/пистолета необходимо вставить в неотвердевший в шовном пазе герметик на 0,5-1 см вглубь от места остановки нанесения для предотвращения образования пузырьков и продолжить заполнение шва.; ; . ; 5. Отверждение герметика; ; . ; Скорость отверждения зависит от температуры и влажности воздуха. Как правило, SABA Seal One Fast может обрабатываться абразивным материалом через 2 дня (при 23 оС и относительной влажности 75%). Для измерения влажности воздуха в месте проведения работ используйте гидрометр. Ходить по обработанной герметиком палубе можно, примерно, через 2 дня, в зависимости от температуры и влажности воздуха. Процесс отверждения может занять продолжительное время при низкой температуре и влажности воздуха.; ; . ; 6. Обработка абразивным материалом; ; . ; Удалите излишки высохшего герметика используя стамеску или специальный нож. Вращательными движениями или двигая материал диагонально (под углом 45 о) продольному направлению обработайте палубу абразивом. Нельзя обрабатывать поверхность вдоль или поперек швов. Последовательно используйте абразивный материал зернистостью от 120 (средне-грубый) до, например, 240 (средний).; ; ; . ; 7. Уход за палубой; ; . ; Используйте только пресную или соленую воду и, по возможности, нейтральное биологически-разлагающееся мыло для восстановления серого цвета или на тиковой палубе, подвергшейся воздействию атмосферных явлений. Не используйте агрессивные или кислотосодержащие продукты.; ; . ; . Печатная версия Руководства 203 (0,4 Мб) ; . ¦ВВЕРХ¦ ; . ; . Руководство 204: Конструкционное склеивание и герметизация с применением SABA Sealtack 780; . ; SABA Sealtack 780 – это прочный, однокомпонентный клей на MS-полимерах для эластичного приклеивания и герметизации различных элементов в судостроении. SABA Sealtack 780 может применяться как на яхтах, так и внутри зданий, при ремонте и техническом обслуживании. ; ; . ; ; ; . ; SABA Sealtack 780 обладает следующими свойствами - может использоваться практически с любыми материалами, применяемыми при строительстве и ремонте яхт; - образует прочную водостойкую связь между тиковым покрытием и корпусом; - хорошая первоначальная адгезия и прочное соединение после полимеризации: например, при монтаже декоративных плит на потолке; - применяется во влажных и санитарных зонах; - не образует пузырей; - не вызывает коррозию металла, обеспечивает прочную связь с нержавеющей (полированной) сталью или алюминием; - подходит для склеивания корпус-палуба.; ; . ; Шовный паз, который необходимо заполнить герметиком, должен иметь определенный размер. Как правило, его ширина берется равной 10% от ширины планки, но не менее 5 мм. В таблице приведено соответствие ширины тиковой планки и размеров шовного паза.; ; . ; ; ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ; ; . ; 1. Очистка и обезжиривание поверхности; ; . ; Убедитесь, что поверхность, на которую будет наноситься клей, сухая и полностью очищена от пыли. Используйте очиститель SABA Cleaner 48 для обезжиривания. После обезжиривания подождите минимум 15 минут, чтобы очищающее средство полностью испарилось.; ; . ; 2. Нанесение грунта; ; . ; Используя таблицу «Подготовка поверхности. Выбор грунта» определите, какой грунт Вам необходимо применить. При помощи кисти нанесите подходящий грунт на поверхность. В период открытого времени грунта нанесите герметик SABA Sealtack 780. Открытое время зависит от типа грунта.; ; . ; 3. Нанесение герметика Sealtack 780; ; . ; Чтобы получить аккуратный шов и исключить ненужную (дополнительную) очистку используйте маскирующую ленту. Перед применением герметика по границе рабочей поверхности приклейте маскирующую ленту, которую следует удалить сразу, после нанесения герметика. Нанесите SABA Sealtack 780 вручную или при помощи пневматического пистолета. Используя шпатель, распределите герметик по поверхности, до получения равномерно заполненного слоя. Необходимо, чтобы между поверхностями во время склейки сформировался слой толщиной от 2 мм до 10 мм. Минимальный слой герметика SABA Sealtack 780 должен быть не менее 2 мм. Когда используется механическое сдавливание (закрепление), рекомендуется использовать разделители толщиной 2 мм, создающие необходимый зазор между склеиваемыми поверхностями. Прижмите склеиваемые детали друг к другу и удерживайте в таком положении в течение 10 минут. Иногда требуется зафиксировать части механически до тех пор, пока клей не отвердеет. Скорость отверждения зависит от температуры и влажности воздуха. Удалите излишки клея шпателем, смачивая его в мыльной воде (мыло - нейтральное или не содержащее кислот, содержание мыла в воде около 5%). Внимание: большое содержание кислот или грязи в воде может вызвать порчу или обесцвечивание герметика.; ; . ; ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРМЕТИКА SEALTACK 780; ; . ; 1. Установка киля; ; . ; Благодаря тому, что SABA Sealtack 780 обеспечивает прочную, эластичную и водонепроницаемую связь между склеиваемыми поверхностями, данный герметик подходит для склеивания киля и корпуса (применение клея при установке киля не заменяет его механической фиксации). Это применение показано на рисунке ниже. После подготовки поверхности (обезжиривание и грунтовка) следуйте инструкции: а) Нанесите герметик на склеиваемую поверхность в виде равномерной неразрывной полоски, высотой 10 – 15 мм. Важно, чтобы данная полоска ; ; ; . ; была цельной, т.к. это обеспечивает водонепроницаемость. В зависимости от площади склеиваемых поверхностей, можно нанести дополнительные полоски герметика, с расстоянием между ними 3-5 см. б) Разместите 5 мм резиновые разделители в полосках герметика. в) Установите киль, закрутите болты, так чтобы не деформировались резиновые разделители и удалите излишки герметика. г) Затяните болты через 2 дня.; ; . ; 2. Установка палубного оборудования и дельных вещей; ; . ; Герметик используется при установке швартовых уток, палубных заливных горловин, палубных и аварийных люков и т.д. Поверхность должна быть сухой, чистой, обезжиренной. Для подготовки металлических поверхностей используйте SABA Cleaner 48 в качестве очистителя (обезжиривателя), затем однокомпонентный грунт SABA Primer 9102.; ; . ; Толщина слоя герметика SABA Sealtack 780 должна быть не менее 2 мм. При использовании механической фиксации рекомендуются применять разделители толщиной 2 мм (если необходимо получить толщину 2 мм). При этом необходимо проверить состояние шва через 24 часа, его толщина должна быть как минимум 2 мм.; ; ; . ; 3. Герметизация в санитарных зонах; ; . ; SABA Sealtack 780 также применяется для герметизации в санитарных зонах. Его использование показано на иллюстрации ниже. Для нанесения SABA Sealtack 780 используйте пистолет. Удалите излишки клея и выровняйте излишки клея шпателем, смачивая его в мыльной воде (мыло - нейтральное или не содержащее кислот, около 5% содержания в воде), при необходимости используйте маскирующую ленту. Замечания:; ; ; . ; - Для обезжиривания акриловых ванн и душевых поддонов используйте очиститель SABA Cleaner 48.; ; . ; 4. Металлические поверхности; ; . ; Все металлические поверхности (нержавеющая или гальванизированная сталь и т.д.) сначала должны быть обезжирены очистителем SABA Cleaner 48 и потом обработаны грунтом SABA Primer 9102. Исключение – анодированный алюминий, его можно приклеивать и герметизировать без применения грунта, поверхность только обезжиривается. Температура склеиваемых поверхностей должна быть на 3 o C выше точки росы, т.к. в противном случае образуется конденсат, который негативно влияет на качество адгезии. Чтобы получить температуру точки росы при данных условиях, обратитесь к "Таблице определения точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности". Во время применения продуктов SABA необходимо фиксировать состояние окружающей среды и склеиваемых поверхностей в "Таблицу контроля условий применения продукции SABA". Замечания: - полностью удалите окалину, ржавчину и другие загрязнения со стали; - особое внимание следует уделить подготовке алюминия, т.к. у нового алюминия жирная поверхность, которая должна быть тщательно обезжирена. Со "старого" алюминия необходимо удалить оксидный слой путем применения абразивных материалов.; ; . ; 5. Граница тик-палуба; ; . ; Вертикальные (отвесные) шовные пазы легко герметизируются при помощи SABA Sealtack 780. Размер шовного паза зависит от коэффициента расширения материалов. Поверхность, окрашенная AWlgrip Topcoat: - удалите отслаивающиеся слои краски и грунта; - полностью удалите из стыков (швов) старый герметик; - обезжирьте поверхность очистителем SABA Cleaner 48; - далее используйте грунт SABA Primer 9102 и герметик SABA Sealtack 780.; ; ; . ; ; ; . ; Герметизация: - Используйте герметик SABA Sealtack 780 для обработки границы вокруг приклеенных элементов. - После нанесения SABA Sealtack 780 выровняйте излишки клея шпателем, смачивая его в мыльной воде (мыло - нейтральное или не содержащее кислот, около 5% содержания в воде), при необходимости используйте маскирующую ленту. - После отверждения (полимеризации) герметика шовный паз можно слегка обработать абразивным материалом, например “Scotchbrite”.; ; ; . ; ; удаление маскирующей ленты; ; . ; 6. Полиэфир; ; . ; Поверхность из полиэфира должна быть полностью отвердевшей (полимеризовавшейся). Как правило, этот процесс занимает 4 недели. Тщательно вымойте поверхность из полиэфира водой и жидким мылом, чтобы удалить водорастворимые загрязнения. Затем удалите все воскоподобные вещества, например, матричный воск, в соответствии с рекомендациями производителя полиэфира. Обезжирьте новый полиэфирную поверхность несколько раз очистителем SABA Cleaner 21. Дайте ей полностью высохнуть, чтобы испарился стирол. Нанесите грунт SABA Primer 9102.; ; . ; 7. Склеивание эпоксидных поверхностей; ; . ; Очистите эпоксидную поверхность в соответствии с рекомендациями производителя. Если они отсутствуют, то вы можете использовать теплую воду и аммиак (нашатырный спирт). Нанесите грунт SABA Primer 9102.; ; . ; 8. Приклеивание отбортовочного дерева и шпигата; ; . ; Герметик SABA Sealtack 780 имеет превосходную первоначальную адгезию (закрепляет мгновенно) и благодаря этому особенно подходит для использования с отбортовочным деревом или шпигатом. Обратитесь к руководству "Приклеивание палуб при помощи SABA Deckfast MS".; ; . ; 9. Приклеивание синтетических покрытий; ; . ; Синтетические покрытия (ПВХ), такие как Flexiteek, Tek-deck и Aikona, обезжириваются очистителем SABA Cleaner 48, а затем грунтуются SABA Primer S1.; ; . ; 10. Приклеивание панелей; ; . ; При приклеивании горизонтальных или вертикальных панелей желательно оставлять "воздушные пузыри", чтобы при нанесении герметика SABA Sealtack 780 он мог отвердеть (герметику требуется влажность для отверждения) Нанесите герметик SABA Sealtack 780 следующим образом: - Сначала нанесите на одну сторону и распределите, используя, например, зубчатый шпатель (4мм); - Оставьте небольшое количество борозд; - Соедините склеиваемые поверхности в течение открытого времени (8 минут). При необходимости, возможна корректировка поверхностей, сразу же после соединения, т.к. герметик SABA Sealtack 780 обладает превосходной первоначальной адгезией.; ; . ; ОБНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ; ; . ; Полностью удалите герметик из плохих и/или повреждённых участков. Обезжирьте поверхность, нанесите подходящий грунт, затем примените герметик. ; ; . ; . Печатная версия Руководства 204 (0 Мб) ; . ¦ВВЕРХ¦ ; . ; . Руководство 205: Укладка палубного покрытия из ПВХ и пробки; . ; Большинство палубных покрытий, заменяющих деревянные, делают из синтетических материалов. Часто такие покрытия очень трудно отличить от натуральных, например, синтетическое палубное покрытие (искуственный тик) Aikona. Для синтетических палубных покрытий лучше всего использовать клеи SABA Sealtack 750 или SABA Sealtack 780.; ; . ; ; ; . ; Покрытия с противоскользящими свойствами обычно поставляются в рулонах. Чтобы компенсировать расширение такого материала применяют клей с высокой первоначальной адгезией. Продукт SABA Sealtack 780 служит примером такого клея. Его можно использовать, когда расширение материала очень большое.; ; . ; ; ; . ; РУКОВОДСТВО; ; . ; 1. Подготовка поверхности; ; . ; Полностью удалите всю фурнитуру. Убедитесь, что все элементы тщательно подогнаны. Убедитесь, что все склеиваемые поверхности очищены от всех загрязнений и сухие. Для обезжиривания используйте SABA Cleaner 48.; ; . ; 2. Нанесение грунта; ; . ; Подготовка палубы; ; . ; Обратитесь к таблице «Подготовка поверхности. Выбор грунта» для выбора соответствующего грунта в зависимости от материала палубы. ; ; . ; Подготовка палубного покрытия; ; . ; Нанесите грунт SABA Primer S1 на тыльную сторону палубного покрытия при помощи кисти или валика. Если укладывается пробковое покрытие Stazo, то оно не нуждается в применении грунта.; ; . ; ; ; . ; 3. Укладка палубного покрытия; ; . ; Перед нанесением клея SABA Sealtack 750 или 780 необходимо чтобы грунт полностью высох. Наносить клей нужно в течение открытого времени грунта (см. соответствующую таблицу).; ; . ; ; ; . ; Чтобы избавиться от ненужной дополнительной очистки поверхности после приклеивания используйте маскирующую ленту (малярный скотч). Удалите скотч сразу после нанесения клея.; ; . ; ; ; . ; Нанесите клей SABA Sealtack 750 или 780 при помощи подходящего ручного или пневматического инструмента (пистолета). Равномерно распределите клей по поверхности.; ; . ; Внимание: не наносите слишком много клея за один раз. ; ; . ; Уложите палубное покрытие на поверхность с нанесенным клеем и зафиксируйте его механически до полного отверждения клея (минимум 48 часов).; ; . ; ; ; . ; Замечание: убедитесь, что под приклеиваемым покрытием нет воздушных пузырей. Для их удаления используйте валик. Если выдавливаемый во время укладки клей испачкал покрытие, то его можно удалить слегка обработав абразивным материалом. Будьте осторожны при использовании растворителей, т.к. существует риск повреждения палубного покрытия. Всегда проводите тест на совместимость материалов на небольшом образце.; ; . ; ; ; . ; ОБНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ; ; . ; При ремонте полностью удалите плохой или поврежденный клей как с палубного покрытия, так и с поверхности палубы. Обезжирьте поверхность подходящим средством. Дальнейшие действия как при укладке нового палубного покрытия.; ; . ; . Печатная версия Руководства 205 (0 Мб) ; . ¦ВВЕРХ¦ ; . ; . Руководство 208: Вклейка окон с применением SABA Glasstack 760; . ; При строительстве яхт в качестве окон применяются различные виды стекла и пластика. Чтобы компенсировать расширение этих материалов, их приклеивают при помощи SABA Glasstack 760, высококачественного, чрезвычайно эластичного продукта, специально разработанного для вклейки окон.; ; . ; ; ; . ; Клей-герметик SABA Sealtack 760 обладает следующими свойствами: - высокая степень сопротивления воздействию воды, в том числе морской, влажности, кислот, веществ на основе масел; - в сочетании с грунтом SABA Primer 760 великолепно противостоит воздействию УФ-излучения; - не образует воздушных пузырей; - создает очень прочное соединение; - обладает высокой первоначальной адгезией; - быстрое и простое использование (готов к применению); - не содержит растворителей, изоцианатов, силикона или ПВХ; - не вызывает коррозию металла.; ; . ; ; ; . ; Данное руководство описывает вклейку судовых (яхтенных) окон, испытывающих средние механические нагрузки. К ним относятся: - стеклянные окна с максимальным размером 0,5 м х 0,5 м; - пластиковые полиметилметакрилатные (РММА) или поликарбонатные окна с максимальным размером 0,5 м х 0,5 м; - ветровые окна.; ; . ; ; ; . ; При необходимости вклейки окна, превышающего размер 0,5 м х 0,5 м, обратитесь, пожалуйста, к производителю для получения дополнительных инструкций.; ; . ; ; РЕКОМЕНДАЦИИ; ; . ; 1. Размер клеевого шва; ; . ; Окна на яхтах подвержены сильным нагрузкам, вызванными конструкционными особенностями яхты, различными коэффициентами расширения материалов и климатическими условиями, такими как ветер и изменение температуры. Размер клеевого шва должен быть таким, чтобы компенсировать эти нагрузки.; ; . ; ; ; . ; Следующие рекомендации распространяются на размеры клеевого шва для яхт: - ширина клеевого шва вокруг торца вклеиваемого окна должна быть минимум 10 мм; - минимальная толщина клея - 4 мм. Используйте разделитель для получения такой ширины; - средняя толщина слоя клея должна быть равна половине ширины шва (толщина = 0,5 х ширина).; ; ; . ; Рекомендации: - размер отверстий под винты для механической фиксации пластиковых окон должен быть достаточным для выравнивания окон во время установки; - ширина и толщина клеевого шва должна отвечать размерам окна и компенсировать разные коэффициенты линейного расширение окна и корпуса яхты.; ; . ; 2. Защита клея от воздействия УФ-излучения; ; . ; УФ-излучение может существенно снизить адгезию клея к окну. Поэтому, очень важно обеспечить защиту клея от его воздействия. Ниже приведены три способа защиты: - метод 1: окна с внутренней стороны имеют керамическую кромку; - метод 2: применение грунта SABA Primer 760 (данный грунт не пропускает свет); - метод 3: установка декоративных накладок (молдингов) снаружи.; ; . ; ; ; . ; Метод 3 наиболее эффективен. Основное его правило, защитная декоративная накладка должна быть, по крайней мере, равна двум толщинам стекла.; ; . ; ; ; . ; ; ; ; . иллюстрация метода 1; иллюстрация метода 2; иллюстрация метода 3; . ; ; . ; ; ; . ; ВКЛЕЙКА ОКОН. РУКОВОДСТВО; ; . ; Рекомендации: - чтобы не оставлять жировых отпечатков на склеиваемых поверхностях все работы необходимо проводить в перчатках, например, латексных. Для удаления жировых загрязнений используйте бумажные полотенца не оставляющие бумажной пыли. - место проведения работ должно быть защищено от яркого солнца и дождя на протяжении всего времени выполнения работ. - работы необходимо проводить в помещении, оборудованном вытяжной системой и не имеющем пыли. Вклейка должна быть выполнена без сквозняков и заморозков. - герметизацию окон обычно проводят одновременно с вклейкой. Однако, ее можно проводить позже.; ; . ; ; ; . ; 1. Очистка и обезжиривание поверхности; ; . ; Убедитесь, что посадочное место и окно сухие, чистые, удалены все силиконовые загрязнения и пыль. Для обезжиривания используйте SABA Cleaner 48. После применения SABA Cleaner 48 подождите, минимум 15 минут, пока поверхность высохнет (растворитель должен полностью испариться).; ; . ; 2. Применение малярного скотча; ; . ; Чтобы не проводить дополнительную очистку поверхности от клея, используйте подходящий малярный скотч. Удалите его сразу же после нанесения клея.; ; . ; 3. Нанесение грунта на посадочное место; ; . ; Нанесите один слой грунта на основу или паз кистью или специальным шариковым карандашом. Дайте грунту полностью высохнуть.; ; . ; Замечания: - все металлические поверхности (нержавеющая сталь, гальванизированная сталь, анодированный алюминий) сначала необходимо полностью обезжирить очистителем SABA Cleaner 48 и прогрунтовать SABA Primer 9102. Анодированный алюминий является исключением, т.к. на него можно наносить клей без применения грунта, но его также обязательно необходимо обезжирить. - с металлических поверхностей необходимо удалить вторичную окалину, любую ржавчину и другие загрязнения. Затем нанести грунт SABA Primer 9102. - предварительная обработка алюминия очень важна: новый алюминий имеет засаленную поверхность и должен быть правильно обезжирен. Удалите слои оксида алюминия с поверхности методом легкой абразивной обработки. Затем нанесите грунт SABA Primer 9102. - новый стеклопластик (полиэфир) должен быть выдержан не менее 4 недель перед склеиванием. Вымойте поверхность водой с жидким мылом для удаления всех водорастворимых загрязнений. Затем удалите остатки матричного воска, следуя рекомендациям производителя. Через некоторое время обезжирьте поверхность при помощи SABA Cleaner 21. Дайте очистителю и стиролу полностью испариться с поверхности. Затем нанесите грунт SABA Primer 9102.; ; . ; 4. Нанесение грунта на окно; ; . ; Нанесение грунта на стеклянные окна отличается от нанесения на пластиковые.; ; . ; Стеклянные окна: - стеклянные окна с керамической (черной) гранью не грунтуются. Поверхность необходимо только обезжирить при помощи SABA Cleaner 48. - стеклянные окна, на которые будет устанавливаться декоративная планка снаружи, также не нуждаются в применении грунта. Поверхность необходимо только обезжирить при помощи SABA Cleaner 48. - в остальных случаях стеклянные окна должны быть сначала обезжирены при помощи SABA Cleaner 48, затем загрунтованы SABA Primer 760. Этот грунт защищает клей от воздействия УФ-излучения.; ; . ; Пластиковые окна: - в настоящий момент на рынке представлено большое количество материалов, из которых изготавливают окна. Необходимость использования грунта SABA Primer 760 зависит от конкретного типа материала. Компания SABA рекомендует провести предварительный тест на адгезию клея. В случае малейших сомнений обратитесь к специалистам SABA. - пластиковые окна, которые не имеют светонепроницаемого напыления или после установки которых, снаружи не будет применяться защитная накладка всегда должны быть предварительно обработаны грунтом SABA Primer 760 для защиты клея от воздействия УФ-излучения. - обезжирьте поверхность пластикового окна при помощи SABA Cleaner 48.; ; . ; ; ; . ; Полностью удалите все растворители, оставшиеся после производства окна используя SABA Cleaner 48 или воду, в случае, если это водорастворимые соединения. После очистки используйте только бумажные полотенца, не оставляющие бумажной пыли. Необходимо, что бы после обезжиривания перед нанесением грунта, очищающее средство полностью испарилось. Нанесите один слой грунта на окно, используя кисть или специальный карандаш для нанесения. Дайте поверхности полностью высохнуть. ; ; . ; Внимание: - содержащиеся в очистителе вещества могут повредить материал, из которого сделано окно, поэтому необходимо провести предварительный тест на совместимость материалов на небольшом образце; - грунт SABA Primer 760 чувствителен к содержащейся в воздухе влаге. Поэтому, сразу же закройте бутылку после использования. После открытия упаковки, грунт имеет определенный срок хранения. ; ; . ; 5. Установка разделителя; ; . ; Установите разделитель толщиной 4 мм между склеиваемыми поверхностями, это предотвратит выдавливание клея наружу и гарантирует его минимальную толщину 4 мм. Также установите фиксаторы необходимой толщины под окно для предотвращения его «сползания». 6. Нанесение SABA Glasstack 760 Нанесите клей SABA Glasstack 760 в течение открытого времени использованного грунта. Для нанесения используйте подходящий ручной или пневматический инструмент (пистолет), равномерно распределяя клей по поверхности, без образования воздушных пузырьков.; ; ; . ; Клей рекомендуется наносить в виде валика треугольного сечения. Для этого используйте V-образный носик, поставляемый вместе с клеем. Во время установки окна сечение валика примет форму квадрата. Убедитесь, что температура склеиваемых поверхностей, клея и окружающего воздуха не сильно отличается друг от друга. Температура окружающего воздуха должна быть от +5 до +35 oС. См. руководство 003 «Определение точки росы» для получения дополнительной информации.; ; . ; 7. Установка, закрепление и окончательная отделка; ; . ; Необходимо произвести установку окна в течение 10 минут (открытое время) после нанесения клея. Нужно провести установку в посадочное место с первого раза.; ; . ; ; ; . ; Внимание: открытое время сокращается при повышении температуры и влажности.; ; . ; ; ; . ; Зафиксируйте окно после установки механически или при помощи подходящего скотча до полного высыхания клея. Скорость полимеризации (вулканизации) зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. Разгладьте или удалите излишки клея сразу после установки окна при помощи шпателя, смоченного в мыльном растворе. Необходимо использовать рН-нейтральное мыло с содержанием в водном растворе не более 5%.; ; . ; ; ; . ; Внимание: открытое время сокращается при повышении температуры и влажности.; ; . ; ; ; . ; ОБНОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ; ; . ; При ремонте полностью удалите плохой или поврежденный клей с окна и его посадочного места. При дальнейшем приклеивании и/или герметизации придерживайтесь технологии для новых окон.; ; . ; ; ; . ; Внимание: будьте осторожны при очистке окна очистителем, т.к. содержащиеся в нем вещества могут повредить материал, из которого сделано окно, поэтому необходимо провести предварительный тест на совместимость материалов на небольшом образце.; ; . ; . Печатная версия Руководства 208 (0 Мб) ; . ¦ВВЕРХ¦ ; . ; . ; ; ; . ; .

Главная; Новости; Продукция; Технологии; О компании; Фотогалерея; FAQ's; Контакты; ; . Последнее обновление: 08.07.09 COPYRIGHT © 2007 WINDJAMMER; .