Скорость лодки.

1. Выписка из протокола измерений скорости.

| Положе-ние РУД | L вл | Fr | Нагруз-ка, чел/кг | Скорость, км/час | Зафиксированные значения, км/час | N, Л.с (расчетная) | Расход г/л.с. час | Расход, Л/час (расчетн.) | Расход, Л/км (расчетный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | 5,9 | 4,98 | 3 /250 | 12,1 | 11,9-12,5 | 4 | 430 | 1,72 | 0,142 |
| 75% | 5,9 | 4,86 | 3/250 | 11,8 | 11,6-12,2 | 3,5 | 426 | 1,49 | 0,126 |
| 50% | 5,9 | 4,65 | 3/250 | 11,3 | 11,1-11,5 | 3 | 423 | 1,27 | 0,112 |
| 25% | 5,9 | 4,32 | 3/250 | 10,5 | 10,4-10,8 | 2 | 421 | 0,84 | 0,08 |
| 12% | 5,9 | 3,75 | 3/250 | 9,1 | 8,7-9,4 | 1 | 420 | 0,42 | 0,046 |
| Х/х | 5,9 | 3,42 | 3/250 | 8,3 | 7,9-8,6 | 0,5 | 420 | 0,21 | 0,025 |

1. Винт (диаметр-шаг)	7,5/7 дюймов  		(190,5 мм х 177,8мм).

2. Погодные условия: 	водоем закрытый, ветер северо-западный умеренный, волнение 5-10 см.

3. Степень обрастания днища			3 недели

3. Дата ходовых испытаний			10.10.2009г.

4. Количество групп замеров скорости – 	4 (в т.ч. на курсе: норд – 1, зюйд -1, вест -1, ост -1).

5. Аббревиатуры				РУД – ручка управления двигателем, Вл – ватерлиния,

Л.с -лошадиная сила, Х/х – холостой ход, N - мощность.

2. Скорость и расход топлива.

3. Расстояние и время.

4. Ограничения.

Запрещается продолжительное движение при положении РУД на «холостой ход» и 100%.

5. Измерения и расчеты произвел:

____________С.М. Лесин		13 октября  2009 г.