510/8-8/32,5°/PAG/5ZR/Tp 5 mm

| Информация по вентилятору |  |  |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр пропеллера | 510 mm |  | Скорость | 4000 RPM |
| Число лопастей | 8 |  | Очиска верхушки | 5 mm |
| Угол наклона | 32,5 ° |  | Температура | 15 °C |
| Материал лопастей | PAG |  | Высота над уровнем моря | 0 m |
| Тип лопастей | 5Z |  | Плотность | 1,225 kg/m3 |
| Направление вращения пропеллера | R |  |  |  |
| Окружная скорость | 107 m/s |  | Момент инерции | 0,0537 kgm2 |
| Скорость воздуха | 27,3 m/s |  | Центробежная сила лопасти | 5200 N |
| Крутящий момент | 32,9 Nm |  | Осевая сила | 216 N |
| Воздушный поток | 5,57 m3/s |  | Полное давление | 1060 Pa |
| Стат. давление | 601 Pa |  | Мощность | 18,5 hp |
| Динам. давление | 456 Pa |  | Эффективность | 42 % |
| Акустическая мощность | Распространение: сферический |  | Акустическая мощность 106,5 Lw dB |  |

| Multi-Wing International a·s | Velikiy Novgorod | +7 921 1933311 Телефон | eduard.antonov@pochta.ru |
| --- | --- | --- | --- |
| Russia | - | +7 921 1933311 Факс | http://www.multi-wing.com.ua |
|  | 173003 Vedbæk |  |  |

Все технические данные даны в соответствии с Условиями продажи и поставки для Multi-Wing Ukraine

Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления