"Bering See 32" 9.2 метра  
СПОСОБНО РАБОТАТЬ ДРИФТЕРНЫМИ СЕТЯМИ,
ЯРУСНЫМИ КРЮЧКАМИ,  КРАБОВЫМИ ЛОВУШКАМИ, ДЖИГЕРАМИ
Kvichak Marine Industries, inc.

Спецификации:

Алюминиевые работы

- Длина наибольшая 9.75 м

- Ширина наибольшая 3.76 м

- Осадка при полной загрузке 1.02 м

- Рыбные трюмы снабжены люками с уплотнениями.

- Емкость топливного танка 300 галлонов 1135 л

- Емкость водяного танка 40 галлонов 151 л

- Кабина из алюминиевого листа толщиной 0.16 дюйма = 4мм

- Толщина обшивки борта 4.76 мм

- Толщина нижней части 6.35 мм

-1 быстро открывающийся Фримановский люк в машинное отделение

- Перо руля алюминиевое толщиной 12.7 мм

- Мачта диаметром ? 76.2 мм с площадкой для радара и креплениями для антенны.

- Стрела диаметром 76.2 мм со штифтом и снастями

-1 быстро открывающийся Фримановский люк в лазарет

- "Мягкое" крепление машинного отделения для облегчения снятия двигателя

- Проход в машинное отделение через переборку

Двигатель и силовая установка

- Дизель морской Caterpillar 3116, мощностью 300 л.с., с трансмиссией Twin Disc 5050.

- Винт 4-лопастной размером 610 мм из нержавеющей стали. -

- Гребной вал диаметром 50.8 мм из нержавеющей стали.

- Сальник руля диаметром 38.1 мм.

- Сальник гребного вала диаметром 50.8 мм.

- Подшипник вала cutlass диаметром 50.8 мм.

- Выхлопная система с глушителем диаметром 12.7 мм.

- Выхлопная система покрыта изолирующим слоем.

- Маслонасосы двигателя и трансмиссии.

- Килевые охладители

Электросистема

- Приборная паанель на двигателе.

- Две батареи 8-D, каждая 12 Вольт постоянного напряжения

- Главный переключатель батарей

- Главная кабина снабжается двумя верхними огнями (красн\бел).

- Помещение на баке снабжается одним огнем (красн\бел)

- Комплект навигационных огней

- Электропанель с 24 выключателями, на рулевой установке.

- Установлены дворники.

- 2 лампы освещения машинного отделения

Системы

- Гидравлическая система:

Резервуар 12 галлонов = 45.4 л

Входной и выходной фильтры

Гидравлический насос Cessna 277

Все необходимые клапана и трубопроводы сквозь стенки

- Топливный фильтр Racor 900FLP

- Двухпультовая система управления двигателем "Hynautic".

- Двухпультовая система рулевая система "Hynautic".

- Смывной насос приводимый от двигателя, модель Jabsco, 31.75 мм.

- 2 насоса льяльных вод с поплавковыми выключателями, модель Rule 2000.

- Ножной насос системы пресной воды в камбузе

- Туалет типа Porta-potty на баке.

Работы по дереву и слесарные

- Пульт управления в кабине оборудован полумягким капитанским сиденьем с обивкой.

- Раковина на камбузе

- Диванчик в кабине

- Покрашенные полы в кабине и в помещении на баке

- Шкафчики в кабине покрыты шершавым слоем

- Термоизоляция в главной кабине и баковом помещении

- 8 окон, 2 раздвижных.

- Алюминиевая дверь

Палубное оборудование

- Установлена якорная лебедка

Прочее

- 6 причальных уток

- 2 пробки слива льяльных вод

- Результаты пусковых и морских испытаний

За все указанное выше приводятся цены ФОБ Сиэттл. Цены на дополнительное оборудование следует запрашивать отдельно. Спецификации могут быть изменены без специальных указаний на это.