"Bering See 37"  
СПОСОБНО РАБОТАТЬ ДРИФТЕРНЫМИ СЕТЯМИ, ЯРУСНЫМИ КРЮЧКАМИ, 
КРАБОВЫМИ ЛОВУШКАМИ, ДЖИГЕРАМИ
Kvichak Marine Industries, inc.

Спецификации:

Алюминиевые работы

- Длина наибольшая 11.28м

- Ширина наибольшая 4.28 м

- Осадка при полной загрузке 1.22 м

- Рыбные трюмы снабжены люками с уплотнениями.

- Емкость топливного танка 400 галлонов 1818 л

- Емкость водяного танка 40 галлонов 182л

- Кабина из алюминиевого листа толщиной 0.16 дюйма = 4мм

- Толщина обшивки борта 6.35 мм

- Толщина нижней части 6.35 мм

- 2 быстро открывающихся Фримановских люка в машинное отделение

- Перо руля алюминиевое толщиной 12.7 мм

- Мачта диаметром 76.2 мм с площадкой для радара и креплениями для антенны.

- Стрела диаметром 76.2 мм со штифтом и снастями

-1 быстро открывающийся Фримановский люк в лазарет

- "Мягкое" крепление машинного отделения для облегчения снятия двигателя

- Проход в машинное отделение через переборку

Двигатель и силовая установка

- Дизель морской Lugger L6125A, мощностью 460 л.с., с трансмиссией Twin Disc 5090А.

- Винт 4-лопастной размером 762 мм из нержавеющей стали.

- Гребной вал диаметром 57.15 мм из нержавеющей стали.

- Сальник руля диаметром 38.1 мм.

- Сальник гребного вала диаметром 57.15 мм.

- Подшипник вала cutlass диаметром 57.15 мм.

- Выхлопная система с глушителем диаметром 15.24 мм.

- Выхлопная система покрыта изолирующим слоем.

- Маслонасосы двигателя и трансмиссии.

- Килевые охладители

Электросистема

- Двухпультовая система управления Hynautic.

- Смывной насос приводимый от двигателя, модель Johnson, 31.75 мм.

- 2 насоса льяльных вод с поплавковыми выключателями, модель Rule 2000.

- Ножной насос системы пресной воды в камбузе

- Туалет типа Porta-potty на баке.

- Панель на двигателе.

- Две батареи 8-D, каждая 12 Вольт постоянного напряжения

- Главный переключатель батарей

- Главная кабина снабжается двумя верхними огнями (красн\бел).

- Помещение на баке снабжается одним огнем (красн\бел)

- Комплект навигационных огней

- Электропанель с 24 выключателями, на рулевой установке.

- Установлены дворники.

- 2 лампы освещения машинного отделения

Системы

- Гидравлическая система:

Резервуар 12 галлонов = 45.4 л

Входной и выходной фильтры

Гидравлический насос Cessna 277

Все необходимые клапана и трубопроводы сквозь стенки

- Топливный фильтр Racor 1000LP

- Двухпультовая система управления двигателем "Hynautic".

Работы по дереву и слесарные

- Пульт управления в кабине оборудован полумягким капитанским сиденьем с обивкой.

- Раковина на камбузе

- Диванчик в кабине

- Покрашенные полы в кабине и в помещении на баке

- Шкафчики в кабине покрыты шершавым слоем

- Термоизоляция в главной кабине и баковом помещении

- 8 окон, 2 раздвижных.

- Алюминиевая дверь

Палубное оборудование

- Установлена якорная лебедка

Прочее

- 6 причальных уток

- 2 пробки слива льяльных вод

- Результаты пусковых и морских испытаний

За все указанное выше приводятся цены ФОБ Сиэттл. Цены на дополнительное оборудование следует запрашивать отдельно. Спецификации могут быть изменены без специальных указаний на это.