КАМЧАТКА 12.8 МЕТРОВ КОМБИНИРОВАННОЕ СУДНО
( СПОСОБНО РАБОТАТЬ КОШЕЛЬКОВЫМ НЕВОДОМ, ДРИФТЕРНЫМИ СЕТЯМИ, ЯРУСНЫМИ КРЮЧКАМИ, КРАБОВЫМИ ЛОВУШКАМИ.СНЮРРЕВОДОМ, ДЖИГЕРАМИ, БЛИЗНЕЦОВЫМ ТРАЛОМ)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Длина наибольшая 12,8 метров.
• Ширина наибольшая 4,6 метров.
• Осадка в полном грузу 0,9 метра.
• Тоннаж 31,5 метр. тонн.
• Высота надводного борта 1,524м.
• Мощность двигателя 290 л/с.
• Скорость 9 узлов.
• Количество трюмов с охлаждённой водой 3.
• Вместимость трюмов 13 тонн.
• Численность экипажа 4 или 5 человек.
• Герметичное закрытие крышек люков рыбных трюмов.
• Система герметических люков 'Тгеетап"для доступа к топливному танку и румпелю.
• Топливный танк один 2500 литров.
• Танк питьевой воды 600 литров.
• Толщина обшивки рулевой рубки 5 мм.
• Толщина обшивки борта б мм.
• Толщина днищевой части 6 мм.
• Толщина обшивки туннеля гребного вала 9 мм.
• Иллюминаторы ходовой рубки 8 шт. (два открывающихся).
• Люк "freeman" в переборке машинного отделения 1 шт.
• Листовой алюминиевый руль толщиной 13 мм.
• Мачта толщиной 125 мм для несения ходовых огней, для крепления грузовых стрел, с площадкой для радара.
• Швартовных уток 6 шт.
• Осушительная система имеет три отстойника для откачки воды.
• Верхний мостик.
• Устройсто для кранцевой защиты.
• Съемный люк из машиного отделения.
• На правом борту защита от ударов крабовых ловушек.
• Имеются съемные поручни.

Двигатель и силовая установка

• Дизельный двигатель 'Caterpillar 3208T', 290 л/с с морским такелажем Twin disc 507'.
• Винт из нержавеющей стали с четырьмя лопастями, 600 мм.
• Гребной вал из нержавеющей стали, 50 мм.
• Водоотталкивающий сальник для руля, 38 мм.
• Подшипник гребного вала 'Cutlass', 50 мм.
• Выхлопная система с глушителем, 127 мм.
• Выхлопная система накрыта изоляцией.
• Закрытая система охлаждения главного двигателя.

Электрическая система

• Приборная доска для двигателя и аварийной сигнализации.
• Аккумуляторные батареи 8'Д' 12 вольт 2шт.
• Выключатель для главного аккумулятора.
• В рулевой рубке - 4 светильника.
• В помещении экипажа - 4 светильника.
• Один комплект ходовых/судовых огней/.
• Рыболовные огни.
• Электрощит с 30 прерывателями.
• Рулевая рубка имеет три стеклоочистителя на иллюминаторах.
• Осушительная система подключена к аварийной сигнализации.
• Имеется освещение машинного отделения.

Системы

• Гидравлическая система:
    100 литровый резервуар;
    всасывающие фильтры и обратные фильтры;
    гидравлический насос 'Cessna 421';
    клапаны и трубопроводы.
• Топливный фильтр 'Racor' 1000 'FLP'.
• Прибор управления для двигателя 'Hynautic' для каждой из трех станций.
• Рулевое управление 'Hynautic' для каждой из трех станций.
• Гидравлический насос для смыва палубы и санитарной обработки, 'Johnson', 50 мм.
• Насос для смыва связан с циркуляционной системой подачи воды для живого краба.
• 2 трюмных насоса, 'Rule'.
• 1 насос 'Rule' для рыбных трюмов.
• Плита 'Dickenson Marine' для приготовления пищи на дизельном топливе с духовкой и топливным насосом.
• Туалет 'port-potty', установлен.
• Электрическая система для джигеров: 24 вольта с шестью розетками.
• Аллюминиевый трубопровод лля рефрижераторной системы охлаждения морской воды.
• Имеется протекторная защита.

Плотницкие работы

• Все соединения покрыты твердым деревом ('apatong').
• Подволок покрыт фанерой с 'формайкои' и облицован твёрдым деревом.
• Полумягкое капитанское кресло в рулевой рубке.
• В рулевой рубке стол и шкафы покрыты "формайкой", переборки имеют термическую изоляцию и покрыты дермантином.
• 4 койки в помещении экипажа в носовой части судна.
• Изоляционный ковер в помещении экипажа на переборках и подволоке.
• Рыбные трюма имеют термоизоляцию.

Палубные устройства

• Якорная лебедка / брашпиль/.
• Барабан для яруса, с автоматическим мотальщиком из нержавеющей стали, установленный вертикально.
• Съемные подпорные доски для ярусной системы.
• Съемный стол для разделки.
• 6 связей на левом борту для джигеров.
• Кранбалка для краба на правом борту.
• Силовой блок 'Kolstrand' для краба, установленный вертикально.
• Комплект с неводом включает:
    • 127 мм стрела 'Schedule 40' (толщина металла 7 мм) с такелажем;
    • 127 мм подъёмная стрела 'Schedule 40' (толщина металла 7 мм) с такелажем;
    • топенантная лебедка на главной стреле;
    • грузовая лебедка на подъемной стреле;
    • кранбалка 'Kolstrand' для яруса/невода;
    • палубная лебедка 'Kinematics' с клапанами и шлангами;
    • 508 мм силовой блок 'Kinematics' с клапанами и шлангами.

При сдачи судна заказчику на борту имеется 200 литров топлива. Проводится морская проверка и ходовые испытания. Цены на судно и оборудование установлены на условиях ФОБ Сиэтл.
Цены на дополнительное оборубования и судовые принадлежности будут даны по просьбе заказчика.