ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку вспомогательного (резервного) пропульсивного комплекса (далее ВПК)катера «Стриж».

- ЦЕЛЬ РАБОТ

  - Получение резервного ВПК, обеспечивающего близкую по автономности с ГД катера дальность хода.

- СОСТАВ РАБОТ

  - Разработка деталей вспомогательного комплекса с помощью компьютерных программ 3D

  - Расчёт на прочность отдельных узлов и конструкции в целом с помощью компьютерных программ.

  - Заказ на изготовление, сборка, отдладка отдельных узлов и комплекса в сборе.

  - Монтаж ВПК в МО катера.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Основой для разработки являются требования:

    - Обеспечение автономного хода(по топливу) не менее 100км. Со скоростью не менее 5км/ч.

    - Возможность использования двигателя  ВПК в совокупности с генератором в качестве аварийного источника питания 24В. обеспечивающего возможность зарядки бортовых АКБ катера.

    - Возможность прохождения акваторий, с препятствиями, представляющими угрозу для основного ВРК(винто рулевого комплекса) катера.

    - Масса пропульсивного комплекса и топлива, обеспечивающего заданную автономность не более 50кг.

    - Подготовка к работе  ВПК из положения «по походному» не должна превышать 5минут.

    - В состоянии «по походному» не занимать полезной площади вне (МО)

    - В состоянии «по походному» за габариты катера не должно выступать деталей ВПК.

    - ВПК должен выполнять свои функции при температурах до +5 град.

- ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И СОСТАВ РАБОТ

  - Работы выполняются в следующей последовательности:

    - Натурные испытания с подвесным мотором, обеспечивающим заданную скорость, изучение и приблизительные расчёты элементов трансмиссии, гребного винта и характеристик опытного двигателя.

    - Расчёт элементов трансмиссии, обеспечивающих согласование гребного винта от опытного двигателя(или винта аналогичных параметров).

    - Разработка

НУ И ТАК ДАЛЕЕ…