Версия с кинжальным швертом

Технические данные:

Корпус

- Ламинат полиэстр-стекло, ручной формовки

- Изофазный гелькоат (REINHOLD), усиленный, наложенный методом натрыскивания

- Усиленная зона дна, носовая зона и зона вант-пунтесов

- Цвет корпуса: серый RAL 7036

Палуба

- Ламинат полиэстр-стекло, выполненный в технологии sandwich (пенка „AIREX”) с интегрированными нескользящими поверхностями белого цвета

- Дополнительное усиление ламината в метстах крепления дельных вещей

- Отбойник (резиновая прокладка вокруг корпуса на соединении корпуса и палубы) серый

- якорный отсек

- окна из  PMMA

- сдвижная крышка – ламинат, вертикальная крышка закрывающая вход из кокпита внутрь – сделанная из PMMA

- 2 рундука в кокпите и ахтерпик с местом для газовых баллонов

- Пантограф двигателя – монтаж с правой стороны

- Лестница на корме – ЛЕВАЯ СТОРОНА

- Столик в кокпит

- Носовые и кормовые металлические релинги (трубы к которым крепятся тросы релингов).

- все металлические предметы  выполнены из нержавеющей полированной стали

- двойной релинг

- 2 лебедки 12 ST

- 2 лебедки 16 ST

- 2 стоперы-четверки

- 2 погона шкотов стакселя – с регулировкой из кокпита

- 2 четвертных органайзера

- Тали гика-шкота, ахтерштага

- Рулевое устройство с румпелем

- Сиденья в кокпите

Мачта, такелаж, паруса

- Мачта - ВЫСОКАЯ , гик – SYSTEM MAST

- Вант-пунтесы? (место крепления вант) совмещенные, нижние ванты размещены в оси завала мачты (обеспечивают стабилизацию при завале мачты). Мне кажется, что тут ошибка, т.к. на 28ом вроде дополнительные стабилизируиещие ванты)

- талрепы M-10

- гик оснащенный, аннодированый

- стоячий такелаж (форштаг, ванты, ахтерштаг)стальной трос 5,0 mm

- бегущий такелаж  (имеются в виду все фалы, шкоты и тд)

- грот –гоночный, паруса глубокие, нижняя шкаторина «свободная»

- стаксель на закрутке

- Штаг –закрутка – Facnor RX100

- lazy Jack

- защита UV

- система завала мачты

- подпорка для мачты

- стаксель-автомат – полная оснастка + дополнительный парус

- GENAKER – закрутка для генакера  + полная оснастка

- SPINAKER – дополнительный парус

Балласт

- внутренний

- ШВЕРТ КИНЖАЛЬНЫЙ– с отдельным аккумулятором и возможностью переключения питания от бытового аккумулятора

Внутренное оснащение яхты

- Застройка на базе ламинатных вкладышей

- Шпон -  ANEGRE

- Закрытая передняя кабина, полки за спинками, сдвижная дверь в носовую кабину

- Койки в каюткомпании раскладные, спинки оббиты материалом

- Складной столик

- lewa левый борт - камбуз – плитка на кардане на соляру -  на две комфорки, раковина, шкавчики, полки

- правый борт – кабина WC, выложенная ламинатом, душ

- задняя кабина открытая– двойная койка

- оббивка материалом

- под всеми койками рундуки

Инсталляции

- электрическая 12 V

- 6 внутренних светильников (LED)

Дополнительная оснастка и инсталляции

- отопление Webasto 2 kW

- холодильник за раковиной

- 2 дополнительных иллюминатора в кают-компании

- 1 дополнительное окно в кокпите

- Душ в туалете и в кокпите (длиный шланг) – холодная и горячая вода

- Инсталляция горячей воды – бойлер 220V

- инсталляция 220V

- Зарядка аккумуляторов

- трансформатор 12-220V – для техники потребляющей 100W-150W

- фал стакселя выведенный в кокпит

- стопор-автомат для контрафала руля

- «вход» фала в ролер под углом 90 градусов

- Дополнительные швартовочные утки под металлическими релингами (из трубы) на миделе.

- Навигаионные огни: топ, моторные, корма, Bi-color на носу

- Монтаж винда Clipper ( кабель дотянуть до степса мачты) и эхолота Echopilot – крепление экранов на ламинатной «полке»

- Дать штекер на кабель винда возле степса мачты

- Вентиллятор на солнечной батарее (насколько я помню должен быть с реверсом и аккумулятором? Это обязательно надо прописать)

- Кингстон (туалет) морского типа – с электросливом и танком на грязную воду

- Танк на воду 75l. – система под давлением

- Инсталляция забортной воды

- Электроразводка – розетки внутри яхты как на яхте M-28 Babooshka

- Место для аккумуляторов под койками в кают-компании – слева и справа, между койками провести «пилот» для проводов между аккумуляторами – размер аккумуляторов (210x280x320 )

- Место на дополнительный аккумулятор в кокпите, левый рундук

- Тент из материала на гик

- Ложементы из ламината