Результаты расчета по программе WINGS

Файл данных - D:\C_all\w_wng\Паруса_и_лодки\Vlad_proa\v02.R

Расчет выполнен 11.10.2013   20:35

Proa

Проекции суммарных сил

A          Cx            Cz

20.0      0.262016      1.045878

30.0      0.578629      1.499555

40.0      0.988391      1.828718

50.0      1.458040      2.002348

60.0      1.949173      2.000935

70.0      2.421091      1.818098

80.0      2.833746      1.461572

Проекции суммарных моментов

A          Mx            My

20.0      1.259951     -0.295224

30.0      1.810897     -0.386252

40.0      2.212097     -0.463859

50.0      2.426364     -0.521570

60.0      2.429747     -0.553516

70.0      2.213370     -0.554919

80.0      1.784654     -0.522774

Передняя шкаторина 7.5 м

Нижняя шкаторина 3 м

Верхняя шкаторина 1.5 м

Угол установки паруса к ДП 10 градусов

А – угол между ДП и вымпельным ветром

|  | Связанная система координат Характерная площадь S=17 м2 Характерная длина L=3 м Сх – коэффициент тяги, Cz – коэффициент силы дрейфа Мх – коэффициент кренящего момента, Му – коэффициент приводящего момента (если <0) |
| --- | --- |