Технические данные испарителей Waeco.

| VD-01 | VD-02 | VD-03 | VD-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Макс. объем холо дильной камеры при изоляции из ПУ тол щиной 35 мм: | 80 л | 30 л | 170 л | 130 л |
| Макс. объем холо дильной камеры при изоляции из ПУ тол щиной 50 мм: | 100 л | 50 л | 200 л | 170 л |
| Потребляемая мощность: | 35 Вт | 35 Вт | 50 Вт | 45 Вт |
| Подводимое напряжение: | 12 В пост. тока или 24 В пост. тока |
| Количество хладагента: | 17 г | 20 г | 30 г |
| Эквивалент CO2: | 0,024 т | 0,029 т | 0,043 т |
| Потенциал глобального потепления (GWP): | 1430 |
| Размеры (Ш x В x Г) в мм: | 300x245x110 | 275x215x25 | 380x230x82 | 375x255x100 |
| Вес: | 1,5 кг | 1,0 кг | 2,0 кг | 1,5 кг |

| VD-05 | VD-07 | VD-08 | VD-09 |
| --- | --- | --- | --- |
| Макс. объем холодильной камеры при изоляции из ПУ толщиной 35 мм: | 130 л | 100 л | 160 л | 160 л |
| Макс. объем холодильной камеры при изоляции из ПУ толщиной 50 мм: | 170 л | 130 л | 180 л | 180 л |
| Потребляемая мощность: | 45 Вт | 35 Вт | 60 Вт | 60 Вт |
| Подводимое напряжение: | 12 В пост. тока или 24 В пост. тока |
| Количество хладагента: | 30 г | 45 г | 15 г | 65 г |
| Эквивалент CO2: | 0,043 т | 0,064 т | 0,021 т | 0,093 т |
| Потенциал глобального потепления (GWP): | 1430 |
| Размеры (Ш x В x Г) в мм: | 375x350x25 | 255x210x90 | 450x270x340 | 365x140x270 |
| Вес: | 1,5 кг | 1,5 кг | 2,0 кг | 2,0 кг |

| VD-14N | VD-15 | VD-18 |
| --- | --- | --- |
| Макс. объем холодильной камеры при изоляции из ПУ толщиной 35 мм: | 300 л | 200 л | 100 л |
| Макс. объем холодильной камеры при изоляции из ПУ толщиной 50 мм: | 400 л | 250 л | 150 л |
| Потребляемая мощность: | 80 Вт | 60 Вт | 45 Вт |
| Подводимое напряжение: | 12 В пост. тока или 24 В пост. тока |
| Количество хладагента: | 15 г |
| Эквивалент CO2: | 0,021 т |
| Потенциал глобального потепления (GWP): | 1430 |
| Размеры (Ш x В x Г) в мм: | 220x275x65 | 220x275x65 | 350x250x25 |
| Вес: | 2,5 кг | 1,5 кг | 1,5 кг |

| VD-16 | VD-21 |
| --- | --- |
| Макс. объем холодильной камеры при изоляции из ПУ толщиной 60 мм: | 130 л | 250 л |
| Макс. объем холодильной камеры при изоляции из ПУ толщиной 100 мм: | 200 л | 300 л |
| Потребляемая мощность: | 60 Вт | 60 Вт |
| Подводимое напряжение: | 12 В пост. тока или 24 В пост. тока |
| Количество хладагента: | 40 г | 10 г |
| Эквивалент CO2: | 0,057 т | 0,014 т |
| Потенциал глобального потепления (GWP): | 1430 |
| Размеры (Ш x В x Г) в мм: | 330x260x130 | 1370x305x10 |
| Вес: | 2,5 кг | 4,0 кг |

| VD-16 для серии 80 | VD-16 для серии 90 |
| --- | --- |
| Макс. объем холодильной камеры при изоляции из ПУ толщиной 35 мм: | 120 л | 200 л |
| Макс. объем холодильной камеры при изоляции из ПУ толщиной 50 мм: | 200 л | 250 л |
| Потребляемая мощность: | 65 Вт | 80 Вт |
| Подводимое напряжение: | 12 В пост. тока или 24 В пост. тока |
| Количество хладагента: | 40 г |
| Эквивалент CO2: | 0,057 т |
| Потенциал глобального потепления (GWP): | 1430 |
| Размеры (Ш x В x Г) в мм: | 380x300x62 |
| Вес: | 5,0 кг |

Испытания/сертификаты:
Холодильный контур содержит R-134a.
Содержит фторированные парниковые газы