630/6-9/30°/PAG/4ZL/25.4/6.3/62/A

| Информация по вентилятору |  |  |  | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр пропеллера | 630 mm |  | Скорость | 3600 RPM |
| Число лопастей | 6 |  | Очиска верхушки | 0,5 % |
| Угол наклона | 30 ° |  | Температура | 15 °C |
| Материал лопастей | PAG |  | Высота над уровнем моря | 0 m |
| Тип лопастей | 4Z |  | Плотность | 1,225 kg/m3 |
| Направление вращения пропеллера | L |  |  |  |
| Окружная скорость | 119 m/s |  | Момент инерции | 0,0457 kgm2 |
| Скорость воздуха | 23,9 m/s |  | Центробежная сила лопасти | 4580 N |
| Крутящий момент | 38,5 Nm |  | Осевая сила | 421 N |
| Воздушный поток | 7,44 m3/s |  | Полное давление | 1350 Pa |
| Стат. давление | 1000 Pa |  | Мощность | 19,5 hp |
| Динам. давление | 350 Pa |  | Эффективность | 69 % |
| Акустическое давление | Распространение: сферический |  | Акустическое давление 92,11 SPL dB(A) | Расстояние / Ед.изм. 1 [m] |

| Multi-Wing Ukraine | Patona 22/47 | +38 (032) 2400808 Телефон | taras@multi-wing.com.ua |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukraine | - | +38 (032) 2400881 Факс | http://www.multi-wing.com.ua |
|  | 79040 Lviv |  |  |

Все технические данные даны в соответствии с Условиями продажи и поставки для Multi-Wing Ukraine

Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления