Характеристики вентиляторов производства ЗАО ПК «Технотрон»

| Характеристики Обозначение | Производительность, м3/с при об/мин | Статическое давление, Па при об/мин | КПД, % при об/мин | Мощность, кВт при об/мин | Частота разрушения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 | 2200 |  |
| 21-031 (Ø654) с обечайкой | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 660 | 820 | 1010 | 0,36 | 0,32 | 0,31 | 6,3 | 8,8 | 11,7 | 12700 |
| 21-051 (Ø704) с обечайкой | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 780 | 970 | 1170 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 8,9 | 12,2 | 16,1 | 5900 |
| 21-085 (Ø630) | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 630 | 770 | 945 | 0,34 | 0,3 | 0,28 | 6,0 | 8,3 | 10,9 | 7200 |
| 21-086 (Ø660) | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 660 | 810 | 990 | 0,36 | 0,32 | 0,3 | 6,3 | 8,7 | 11,5 | 6800 |
| 21-087 (Ø710) | 5,1 | 5,7 | 6,3 | 810 | 1000 | 1210 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 9,2 | 12,6 | 16,7 | 6400 |
| 21-162 (Ø704) с обечайкой | 4,9 | 5,5 | 6,1 | 780 | 970 | 1170 | 0,38 | 0,34 | 0,31 | 8,9 | 12,2 | 16,1 | 5900 |
| 21-167 (Ø704) с обечайкой | Подготовка производства (окончание июнь-июль 2009 года) |

Характеристики сборных крыльчаток вентиляторов производства ЗАО ПК «Технотрон»

(данные являются расчетными, окончательные данные после проведения испытаний)

| Характеристики Обозначение | Производительность, м3/с | Статическое давление, Па | КПД, % | Мощность, кВт | Частота разрушения, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Характеристики указаны при: угол атаки α - 33° частота вращения - 2200 об/мин |  |
| 21-169 (Ø914) | 19,7 | 450 | 0,51 | 26,3 | После проведения испытаний |
| 21-170 (Ø1118) | 25,9 | 563 | 0,61 | 32 |  |
| 21-171 (Ø1524) | 33,3 | 758 | 0,78 | 43,1 |  |
| 21-172 (Ø2000) | 44,3 | 985 | 0,93 | 56,8 |  |