ОПЫТНЫЙ МАКВП является так называемым «КОНЦЕПТКРАФТОМ», то есть натурной моделью-прототипом нового поколения амфибийных  и всесезонных плавсредств, актуальных в РОССИИ в целом, в регионе САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, в большом числе зарубежных стран.

Средства  транспорта на ВП  пригодны для использования во всех сферах – от отдыха, туризма до служебного использования. В частности для рыбохраны, МВД, МЧС, ФСБ, для мониторинга всех типов акваторий включая  несудоходные, мелководные, загрязненные и заболоченные, в период ледостава и ледохода, а также для проведения операций по эвакуации людей со льда водоемов и с затопленных территорий в период паводка.

Этот катер создавался со следующими целями:

- Отработка комплекса новых и патентоспособных технических решений, направленных на повышение эксплуатационных качеств, технологичности, снижение себестоимости, увеличение эффективности МАКВП.

- Демонстрация, реклама, обеспечение обратной связи с кругом потенциальных потребителей и уточнения потребности и конкретизация требований.

В частности, наиболее актуальными инженерно-техническими задачами для опытного катера являются разработка  и применение нового типа гибкого ограждения, отработка и исследование модернизированного совмещенного подъёмно-движительного комплекса на основе осевого вентилятора

Основные отличительные особенности:

  - Катер создан как открытая модульная техническая система, обеспечивающая  самостоятельное развитие и изменчивость функционально замкнутых модулей подсистем. В свою очередь, это качество обеспечивает наиболее полную возможность проведения испытаний и, в дальнейшем, снижение себестоимости, повышенные технологичность производства за счет его организации как сборочного производства верфи из максимально готовых единиц – модулей и способность к модификациям и модернизации в целях   наиболее полного соответствия требованиям сферы эксплуатации.

  - В проекте и конструкции катера и его узлов применён ряд патентоспособных технических решений.

  - Опытный катер  выполнен сборно-разборным. Время сборки, обеспечивающее работоспособность по назначению от 1,5…2,5 до 4 часов, в зависимости от степени разборки, квалификации и выбранной конфигурации.

  - Корпус с надувным бортом гарантирует выполнение требований  к  кораблестроительным качествам  и безопасность  эксплуатации при минимальных  массе,  стоимости,  повышенной провозоспособности.

  - Неуязвимость эластичного корпуса достигается оригинальными конструкциями защиты днища, опорного, отбойного  и тентового устройств.

  - Отечественный  серийный автомобильный двигатель (ВАЗ 21084) обеспечивает повышенную ремонтопригодность и снижения  начальных и эксплуатационных  затрат. Возможна замена на близкий  отечественный или импортный аналог в целях адаптации к иным инфраструктурам эксплуатации и повышения полезной отдачи.

  - Основные материалы, комплектующие и технологии – широкодоступны  кроме узлов движителя и трансмиссии. Сервис этих узлов будет выполняться фирмой-изготовителем.

  - Гибкое ограждение ВП оригинальной конструкции выполнено из облегченных материалов, стойких к загрязнениям, обеспечивает снижение энергозатрат на создание ВП, повышенную остойчивость  в режиме хода на ВП, высокую ремонтопригодность.

  - Повышенные управляемость и маневренность МАКВП, безопасность маневрирования, в сравнении с аналогами.

  - Катер, в первую очередь, создавался как судно, с соответствующим соблюдением правил ГИМС и Речного Регистра РФ, «хорошей морской практики».

  - Обеспечена транспортабельность как в собранном виде, на прицепе за легковым автомобилем, так и в разобранном – вплоть до авиатранспорта.

  - Конструкция, технологические и потребительские качества катера в максимальной степени отвечают условиям конкурентоспособности ( и безпрецендентной рентабельности).

### Технические характеристики опытного МАКВП

Длина по корпусу, Lк, м	4,80

Ширина по корпусу,  Bк, м	2,00

Диаметр баллона борта, Ø, м	0,45

Длина по ВП,  Lп, м	4,90

Ширина по ВП, Bп, м	2,40

Эффективная высота ГО,  hго, м	0,30

Площадь ВП, Sп, м2	11,20

Полная масса катера, (с 4 чел. на борту) Gп,  кг	900

Максимальная масса катера,  (с 6 чел. на борту, «в перегруз»), Gп,  кг	1050

Максимальная штатная грузоподьёмность , кг	400

Максимальная грузоподьёмность, в «перегруз», кг	до 450...500

Двигатель, тип	ВАЗ 21084

Мощность, Nmax , л.с.	82

Запас топлива, V т, л.	42

Подъемно-движительный комплекс на основе осевого вентилятора

с сегментным отбором воздуха в ВП, модернизированный.

Ожидаемая крейсерская скорость на тихой воде, v км/час                                   	ок. 50

Ожидаемая максимальная скорость,  v км/час                                                        	ок. 65

На льду, v, км/час                                                                                                     	до  85

Градиент (отношение максимального упора на швартовах к полной массе катера)	Уточняется

На основе опытного МАКВП возможна организация высокорентабельного производства и создание аналогичных судов на воздушной подушке, максимально учитывающих конкретные особенности эксплуатации и пожелания Заказчика.

Ориентировочный список  потенциально патентоспособных технических решений, выявленных и примененных в опытном МАКВП.

- Модульная конструкция МАКВП и, соответственно конструкция корпуса судна.

- Конструкция защиты днища малого судна с  эластичным (надувным) корпусом.

- Конструкция совмещенного тентового, отбойного и реллингового  (леерного) устройства.

- Конструкция гибкого ограждения ВП, предусматривающая применение различных типов навесных элементов с унифицированными соединениями.

- Конструкция нескольких различных типов навесных элементов гибкого ограждения ВП.

- Конструкция крепления ГО на  эластичном (надувном) корпусе.

- Конструкция крепления  элементов ГО.

- Применение нетрадиционного материала ГО.

- Конструкция опорного устройства №1.

- Конструкция опорного устройства №2.

- Рулевое устройство. Реверсивно-рулевое устройство.

- Конструкция ступицы рабочего колеса ПДК на базе осевого вентилятора.

- Аэродинамическая схема ПДК.

- Конструкции лопастей РК ПДК.

- Устройство отбора воздуха в ВП из контура ПДК на базе осевого вентилятора.

- Проектно-дизайнерские решения.

Помимо этого, могут быть выделены отличительные особенности и отдельные конструктивные решения, способствующие приоритету катера в целом и патентоспособные на уровнях полезного и промышленного образца.